令和６年度 水質検査業務（植物プランクトン）仕様書

# １　目　的

本業務は、浄水場における高速凝集沈殿後の処理水中に含まれる植物プランクトンのうち、ろか漏出障害の原因となるものの数量を計測する。

２　実施期間

契約日から令和６年11月８日まで

３　業務箇所

上田市諏訪形６１３　諏訪形浄水場

４　業務の内容

（１）検査項目　以下植物プランクトン６種ほか

| 藍藻類 | アナベナ属 |
| --- | --- |
|  | ミクロキスチス属 |
| 珪藻類 | キテロテラ属 |
|  | ニッチア属 |
| 緑藻類 | ジクチオスフェリウム属 |
|  | セネデスムス属 |

（２）検査対象

諏訪形浄水場　処理水　１検体

ろ過水　１検体

（３）採水予定日

令和６年５～９月の間に、ろ過水濁度が0.05以上に上昇した日（月１回ずつ計５回とする。）

（ろ過水濁度が上昇しなかった月がある場合は、月の最終週に採水を行うこととし、具体的な日は協議によるものとする。）

（４）採水及び試料の運搬

採水は発注者が行う。

受注者は、適切な採水容器を準備し、契約後速やかに上記３業務場所まで届けるものとする。

採水した試料は、破損防止の措置を施したうえ、冷蔵・遮光のうえ、クール便により発注者が着払いにて発送する。

５　検査方法

「上水試験方法（2020年版）Ⅴ生物編　5.3　塩基配列解析」により、植物プランクトンの細胞数（cell/mL）を算出する。

# ６　再委託

# 分析の再委託を行う場合の再委託先は、過去５年以内に同種業務の実績を有しているものであること。（再委託を行わない場合も同様とする。）

# ７　提出書類

| 名称 | 提出期限 |
| --- | --- |
| 検査実施標準作業書（SOP） | 契約締結後10日以内 |
| 検査結果報告書 | 検体到着後、６週間以内に検査結果書を提出すること。 報告書には、検査日時及び検査を実施した検査員を示した資料、計算書等を添付する。 上記４（１）以外の生物属についても、塩基配列解析により判明している場合は、あわせて結果を記載すること。 |
| 業務完了届 | 業務終了後速やかに |
| 請求書 | 完了検査終了後速やかに |
| 打合せ議事録 | 必要の都度 |

８　その他

仕様書に定めのない事項については、相互に協議の上決定する。